Камчатский край

Администрация городского округа «поселок Палана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________________ № ______________

Об утверждении механизма оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории городского округа «поселок Палана»

# На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013  №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого теплоснабжения городского округа «поселок Палана»,

- Утвердить механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории городского округа «поселок Палана» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела экономики и ЖКХ  Администрации городского округа «поселок Палана».

Глава городского округа «поселок Палана»                                                         М.А. Тихонов

Согласовано:

Первый заместитель Главы Администрации

городского округа «посёлок Палана»                                                                  О.П. Мохирева

«___»_____________2017 г.

Начальник отдела экономики и ЖКХ

Администрации городского округа «посёлок Палана»                                       А.В. Степанов

«___»_____________2017 г.

Начальник  отдела правовой организационно – кадровой работы

Администрации городского округа «посёлок Палана»                                    В.Ю. Побералис

«____»___________ 2017 г.

Рассылка:

- Отдел экономики и ЖКХ  Администрации городского округа «поселок Палана»;

2.   МУП «Горсети»;

3.   МКУП «МП ЖКХ пгт. Палана»;

4.   МУП «МИРЦ пгт. Палана»;

5.   Прокуратура;

6.   Отдел правовой организационно – кадровой работы Администрации городского округа «поселок Палана».

Исполнитель:

Мадьярова А.Н.

Приложение к постановлению Администрации городского округа «поселок Палана» ________________№ ___________

Механизм оперативно-диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории городского округа «поселок Палана»

- Общие положения

1.1. Настоящий механизм оперативно - диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории городского округа «поселок Палана» определяет взаимодействие оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и потребителей тепловой энергии по вопросам теплоснабжения.

1.2. Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых сетей и систем теплопотребления, поддержание заданных режимов теплоснабжения, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации аварий на теплоисточниках, тепловых сетях и системах теплопотребления.

1.3. Все теплоснабжающие (теплосетевые) организации, обеспечивающие теплоснабжение потребителей, должны иметь оперативно-диспетчерские и аварийно-восстановительные службы. В организациях, штатными расписаниями которых такие службы не предусмотрены, обязанности оперативного руководства возлагаются на лицо, определенное соответствующим приказом.

1.4. Общую координацию действий по локализации и ликвидации аварий на источниках тепловой энергии и тепловых сетях осуществляет теплоснабжающая (теплосетевая) организация в границах своей эксплуатационной ответственности, по локализации и ликвидации аварий на системах теплопотребления - оперативно-диспетчерская служба или администрация той организации, в границах эксплуатационной ответственности которой возникла аварийная ситуация.

1.5. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий аварийно-восстановительные службы должны располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, передвижными сварочными установками, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется руководителями соответствующих организаций. Состав аварийно-восстановительных бригад, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается руководителем организации.

1.6. В случае значительных объемов работ, вызывающих длительные перерывы в теплоснабжении, распоряжением Администрации городского округа «поселок Палана» к восстановительным работам привлекаются другие предприятия городского округа «поселок Палана».

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских и аварийно-восстановительных служб при возникновении и ликвидации аварий на источниках энергоснабжения, сетях и системах энергопотребления

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении энергоснабжения потребителей диспетчер теплоснабжающей организации в оперативном порядке информирует соответствующую аварийно-восстановительную службу, а также единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа «поселок Палана» (далее - ЕДДС) о месте, времени и характере возникновения аварийной ситуации.

2.2. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- принять оперативные меры по обеспечению безопасности на месте аварии и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации соответствующей аварийной ситуации;

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих коммуникации и сооружения в месте аварии, согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварии;

- организовать выполнение работ на оборудовании, коммуникациях и обеспечивать безопасные условия производства работ;

- информировать по завершении аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие службы для восстановления рабочей схемы, заданных параметров теплоснабжения и подключения потребителей в соответствии с программой пуска.

2.3. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии абонентов принимается руководством теплоснабжающих (теплосетевых) организаций по согласованию с Главой городского округа «поселок Палана».

2.4. Отключение систем отопления, последующее заполнение и включение в работу производится силами аварийно-восстановительных служб в соответствии с инструкцией, согласованной с энергоснабжающей организацией.

2.5. В случае, когда в результате аварии создается угроза жизни людей, разрушения оборудования, городских коммуникаций или строений, ответственные лица теплоснабжающих и теплосетевых организаций отдают распоряжение на вывод из работы оборудования без согласования, но с обязательным немедленным извещением ЕДДС и потребителей (в случае необходимости) перед отключением и после завершения работ по выводу из работы аварийного тепломеханического оборудования или участков тепловых сетей.

2.6. Организации и предприятия всех форм собственности, имеющие свои коммуникации или сооружения в месте возникновения аварии, обязаны направить своих представителей по вызову диспетчера теплоснабжающей организации или ЕДДС для согласования условий производства работ по ликвидации аварии в течение 2-х часов в любое время суток.

- Взаимодействие оперативно-диспетчерских служб при эксплуатации систем энергоснабжения

3.1. Для подтверждения планового отключения (изменения утвержденных параметров теплоносителя) потребителей при производстве ремонтных работ руководство теплоснабжающих (теплосетевых) организаций информирует ЕДДС и потребителей за 5 дней до запланированных работ.

3.2. Планируемый вывод в ремонт оборудования, находящегося на балансе потребителей, производится с обязательным информированием ЕДДС за 10 дней до намеченных работ, а в случае аварии - немедленно.

3.3. При проведении плановых ремонтных работ на водозаборных сооружениях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи холодной воды на теплоисточники, ответственные лица организации, в ведении которой находятся данные водозаборные сооружения, должны за 5 дней сообщить диспетчеру соответствующей энергоснабжающей организации и ЕДДС городского округа «поселок Палана» об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.4. При проведении плановых или аварийно-восстановительных работ на электрических сетях и трансформаторных подстанциях, которые приводят к ограничению или прекращению подачи электрической энергии на объекты системы теплоснабжения, ответственные лица организации, в ведении которой находятся данные электрические сети и трансформаторные подстанции, должны сообщать, соответственно, за 5 дней или немедленно диспетчеру соответствующей теплоснабжающей (теплосетевой) организации и ЕДДС городского округа «поселок Палана» об этих отключениях с указанием сроков начала и окончания работ.

3.5. В случаях понижения температуры наружного воздуха до значений, при которых на теплоисточниках системы теплоснабжения не хватает теплогенерирующих мощностей, руководство теплоснабжающей организации по согласованию с Администрацией городского округа «поселок Палана» вводит ограничение отпуска тепловой энергии потребителям, одновременно извещая об этом ЕДДС.

3.6. Включение объектов, которые выводились в ремонт по заявке абонентов, производится по разрешению персонала теплоснабжающих и теплосетевых организаций по просьбе ответственного лица абонента, указанного в заявке. После окончания работ по заявкам оперативные руководители вышеуказанных предприятий и организаций сообщают ЕДДС городского округа «поселок Палана» время начала включения.

- Техническая документация

4.1. Документами, определяющими взаимоотношения оперативно-диспетчерских служб теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, являются:

- настоящее Положение;

- действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;

- внутренние инструкции, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе настоящего Положения с учетом действующей нормативно-технической документации;

Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный план действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения  отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и внерасчётном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее руководством.